| Siège social : 5 place des Alpes 75013 PARIS | 10_INF_DOC_3G_002_REV_2_installation et paramétrage VPN.doc |
| --- | --- |
|  | Page : 1/13 index de classement : B.4.2. |
|  | Installation et Configuration De SecuRemote VPN-1 |  |
| 2 | 3/8/2006 |  |  | F MAUDET |  | Ph GAYON |  |
| 1 | 12/7/2006 | P NAUDET |  |  |  | Ph GAYON |  |
| 0 | 03/05/2006 | P NAUDET |  | A COUPET |  | Y LOUBIERE |  |
|  |  | Nom | Visa | Nom | Visa | Nom | Visa |
| Révision | Date | Etabli par | Vérifié par | Approuvé par |
| DIFFUSION : |

SOMMAIRE

0	BUT

Faciliter le paramétrage de l’accès aux applications.

I		OBJET

Décrit le paramétrage des comptes sécurisé  VPN SecuRemote ( check point).

II		DOMAINE D' APPLICATION

Ce document est applicable aux accès VPN, Groupe PONTICELLI Frères.

III		GESTION

La présente procédure est gérée par le SI

IV		DOCUMENT DE REFERENCE

La série de documents 10 INF DOC 3G …

V		DEFINITIONS

VI		RESPONSABILITES

Installation et Configuration

De SecuRemote VPN-1

Ce document précise les phases d’installation du client VPN SecuRemote sous Windows 95/98/2000 XP et NT.

1.	Téléchargement du client SecuRemote

Le logiciel SecuRemote peut être téléchargé à partir de l’URL: http://secure.ornis.com/NGAI

Téléchargez en fonction de votre système le client SecuRemote correspondant .

desktop_541091023_2_W2K		pour Windows 2000 et XP

desktop_541091023_2_W9X		pour Windows 98

2.	Installation du client SecuRemote

# Cliquez sur le bouton Next

Cliquez sur le bouton Yes

# Validez le chemin par défaut en cliquant sur le bouton Next

Laissez la copie des fichiers s’exécuter

Sélectionnez l’option

« Install VPN-1 SecuRemote »

Cliquez sur le bouton Next

Cette option est fonction de votre type de connexion  (voir tableau ci-dessous)

Cliquez sur le bouton Next

| Type de connexion | Poste isolé | Poste connecté à un réseau local |
| --- | --- | --- |
| Accès modem RTC | « Install on dialup adapters only » | N/A |
| Accès ADSL avec modem USB | « Install on dialup adapters only » | N/A |
| Accès ADSL avec modem Ethernet | « Install on all network adapters » | N/A |
| Accès réseau | N/A | « Install on all network adapters » |
| 3G | « Install on dialup adapters only » |  |

Cliquez sur le bouton Finish

pour relancer votre ordinateur

3.	Configuration du logiciel SecuRemote

Après le redémarrage de votre ordinateur, ouvrez SecuRemote en cliquant sur son icône situé dans la barre des tâches (enveloppe contenant une clef).

Dans le menu Sites, sélectionnez Create

Saisissez dans le champs Name/IP,

81.93.6.199

Validez en cliquant sur le bouton OK

Saisissez votre identifiant LOGIN (USERNAME) et MOT DE PASSE (PASSWORD).

Le VPN va alors s’activer.

Cette même fenêtre s’ouvrira désormais lors de chaque connexion sécurisée vers le site distant.

Une fois installé, le logiciel s’exécute automatiquement à chaque démarrage de la machine. Il s’activera automatiquement lors d’une tentative de connexion vers un poste ou serveur à atteindre par VPN, la fenêtre d’authentification ci-dessus apparaîtra alors.

Voici le message qui confirme

la vérification du certificat.

Validez par le bouton OK.

Validez par le bouton 	OK.

4.	Désinstallation du service « Planificateur de paquet QOS »

Pour éviter tout problème d’incompatibilité, le service « Planificateur de paquet QOS » doit être décoché de toutes les connexions réseau, ou désinstallé.

| Cliquer sur Démarrer | puis Exécuter |
| --- | --- |
| Tapez : ncpa.cpl | La fenêtre ci dessous s’ouvre : |
| Faire un clique droit sur Business Everywhere |
| Sélectionnez Propriétés | Sélectionnez l’onglet Gestion de Réseau |
| Dans l’onglet Gestion de Réseau Sélectionnez Planificateur de QoS. Et cliquez sur le bouton Désinstaller | Cliquez sur le bouton Oui. |
| Cliquez sur Ok pour fermer la boite de dialogue. |  |

5.	Configuration de SecuRemote

Pour éviter tout problème d’incompatibilité, le service « Planificateur de paquet QOS » doit être décoché de toutes les connexions réseau, ou désinstallé.Remarque concernant l’utilisation du client Securemote derrière les routeurs effectuant de la translation d’adresses :

Pour pouvoir utiliser le client Securemote derrière un routeur effectuant de la translation d’adresses, il faut cocher la case « Support IKE over TCP » dans le menu « Tools » puis « Advanced IKE Settings ».

| Ouvrez SecuRemote en cliquant sur son icône situé dans la barre des tâches (enveloppe contenant une clef). | VPN-1 SecuRemote s’ouvre |
| --- | --- |
| dans le menu « Tools » Sélectionnez « Advanced IKE Settings … » | Cochez les 2 cases : Force UDP encapsulation et Support IKE over TCP et validez en cliquant sur OK. |
| Validez en cliquant sur OK. | Cliquez sur File et Stop VPN-1 SecuRemote. |
| Vous pouvez relancez SecuRemote en faisant Démarrer > Tous les programmes > Check PointVPN-1 SecuRemote> et SecuRemote. |